肉桂多酚检测方法

1. 目的

建立用紫外分光光度法测定肉桂多酚含量的标准检验操作规程。

2. 范围

适用于肉桂提取物中多酚含量的检测。

3. 对照品

没食子酸（Gallic acid , C6H2(OH)3COOH·H2O）

4. 试剂

4.1钨酸钠（Na2WO4·2H2O，分析纯）

4.2钼酸钠（Na2MO4·2H2O，分析纯）

4.3碳酸钠（Na2CO3·10H2O，分析纯）

4.4盐酸（分析纯）

4.5 85%磷酸（分析纯）

4.6溴（分析纯）

4.7硫酸锂（Li2SO4·H2O，分析纯）

4.8水（蒸馏水）

5. 仪器

5.1 紫外-可见光分光光度计

5.2 分析天平：感量0.00001g

5.3超声波清洗仪：功率250W，频率40KHz

5.4 玻璃量器：量筒（100ml）刻度试管，棕色容量瓶等。

5.5 电热套

6. 溶液的制备

6.1 磷钼钨酸试液（phosphomolybdotungstic reagent ）

取50g钨酸钠,12.5g钼酸钠于1000ml的圆底烧瓶中，加入350ml水溶解，加25ml 85％磷酸，50ml浓盐酸在电热套上加热回流10h,放冷，加硫酸锂75g和0.1ml溴，开口煮沸15分钟除去残留的溴，溶液的最终颜色为黄色，无蓝色和绿色痕迹（如果为绿色，可加入0.2ml溴，煮沸除去多余的溴），冷却至室温后加水定容至500ml,过滤，置棕色瓶中备用(应在2-8℃储存)

6.2 对照品溶液的制备

精密称取没食子酸约50mg于100ml的棕色容量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，精密量取5ml,置50ml的棕色量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml中含没食子酸0.05mg） 。

6.3 样品溶液的制备

精密称取样品适量(相当于多酚2.5mg)约50mg于50ml容量瓶中，加水约40ml，超声提取30分钟后，放置至室温，用水定容至刻度，摇匀，过滤，即得样品溶液。

7. 测定

精密吸取样品溶液和对照品溶液各2.0ml于25ml的容量瓶中，加磷钼钨酸试液1ml，再分别加水10.0ml，用29%碳酸钠溶液稀释至刻度，摇匀，放置30分钟，以相应的试剂为空白，照紫外-可见分光光度法，在760nm的波长处测定溶液的吸光度。

8. 结果计算

按照下面的公式计算样品多酚的含量。

Ax×Ws

含量（％）=               ×100%

Wx×As×20

式中：

Ax — 样品溶液的吸光度值；

As — 对照品溶液的吸光度值；

Ws — 对照品的称样量（mg）；

Wx — 样品的称样量（mg）。